## Slide 1
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
кафедра «Информационная безопасность»
Дисциплина
Информационная безопасность /
Основы информационной безопасности

## Slide 2
Лекция № 07-1
Классификация технических каналов утечки информации, обрабатываемой СВТ.

## Slide 3
Учебные вопросы:
Классификация технических каналов
утечки информации
2. Электромагнитные и электрические каналы утечки информации
3. Специально создаваемые каналы утечки информации

## Slide 4
1. Классификация технических каналов утечки информации

## Slide 5
Объект информатизации (объект ТСПИ) – совокупность
информационных ресурсов, содержащих
сведения ограниченного доступа,
 технических средств и систем обработки
информации ограниченного доступа (основных
технических средств и систем), используемых в
соответствии с заданной информационной
технологией,
 технических средств обеспечения объекта
информатизации (вспомогательных технических
средств и систем),
 помещений или объектов (зданий, сооружений,
технических средств), в которых они установлены.

## Slide 6
Основные технические средства и системы (ОТСС) -
Технические средства и системы, а также их коммуникации, используемые для обработки (приема, передачи, записи, хранения и т.д.) информации ограниченного доступа (ТСПИ, ТСОИ).
К ним относятся:
средства вычислительной техники и автоматизированные системы обработки информации;
системы связи и передачи данных;
средства изготовления, тиражирования документов;
средства звуко- и видеозаписи и т.д.

## Slide 7
Вспомогательные технические средства и системы (ВТСС) - Технические средства и системы, установленные на объектах информатизации или в выделенных (защищаемых) помещениях, непосредственно не участвующие в обработке (приеме, передачи, записи, хранения и ит.д.) информации ограниченного доступа.
К ним относятся:
· средства вычислительной техники и автоматизированные системы обработки открытой информации;
· различного рода телефонные средства и системы;
· средства и системы передачи данных в системе радиосвязи;
· средства и системы охранной и пожарной сигнализации;
· средства и системы оповещения и сигнализации;
· контрольно-измерительная аппаратура;
· средства и системы кондиционирования;
· средства и системы проводной радиотрансляционной сети и приема программ радиовещания и телевидения (абонентские громкоговорители, системы радиовещания, телевизоры и радиоприемники и т.д.);
· средства электронной оргтехники;
· иные технические средства и системы.

## Slide 8
Посторонние проводники (ПП) - провода и кабели, не относящиеся к ОТСС (ТСПИ) или ВТСС, но проходящие через помещения, где они установлены, а также металлические инженерные коммуникации (металлические трубы систем отопления, водоснабжения) и другие металлоконструкции.

## Slide 9
Контролируемая зона (КЗ) – это пространство (территория, здание, часть здания), в котором исключено неконтролируемое пребывание посторонних лиц или посторонних транспортных средств.
Посторонние лица – лица (посетители, сотрудники технических служб) не являющиеся штатными сотрудниками учреждения (предприятия).
Границей КЗ могут являться:
периметр охраняемой территории учреждения
(предприятия);
ограждающие конструкции охраняемого здания или охраняемой части здания, если оно размещено на неохраняемой территории.

## Slide 10
Утечка информации по техническому каналу -
неконтролируемое распространение информативного сигнала от его источника через физическую среду до технического средства, осуществляющего перехват информации.
Информативный сигнал:
Сигнал, по параметрам которого может быть определена защищаемая информация. (ГОСТ Р 50.1.056- 2005 ).

## Slide 11
Перехват информации –
Неправомерное получение информации с использованием технического средства, осуществляющего обнаружение, прием и обработку информативных сигналов.
Иностранные разведки для перехвата информации используют технические средства разведки (ТСР).
Другие заинтересованные субъекты (юридические лица, группы физических лиц, отдельные физические лица) для перехвата информации используют специальные технические средства (СТС), приспособленные или доработанные для негласного получения информации.

## Slide 12
Среда распространения
сигнала
Источник
сигнала
ТСР, СТС
Информативный сигнал
Граница контролируемой зоны объекта
Схема технического канала утечки информации
Помехи
Техническое
средство
перехвата
информации
Технический канал утечки информации -
совокупность источника информативного сигнала, технического средства, с помощью которого осуществляется перехват информации, и физической среды распространения информативного сигнала.

## Slide 13
Естественные ТКУИ
Специально создаваемые ТКУИ
Технические каналы утечки информации (ТКУИ)

## Slide 14
Перехват информации может вестись:
стационарной аппаратурой, размещаемой в близлежащих строениях (зданиях) с неконтролируемым пребыванием посторонних лиц;
портативной возимой аппаратурой, размещаемой в транспортных средствах, осуществляющих движение вблизи ОИ или при их парковке рядом с этими ОИ;
портативной носимой аппаратурой – физическими лицами при их неконтролируемом пребывании в непосредственной близости от ОИ;
автономной автоматической аппаратурой, скрытно внедренной в ТСПИ (СВТ).

## Slide 15
За счет реализации технических каналов утечки информации возможно возникновение следующих угроз:
угроз утечки акустической (речевой) информации;
угроз утечки видовой информации;
угроз утечки информации, обрабатываемой АС (СВТ);
угроз утечки информации, передаваемой по каналам связи.

## Slide 16
Естественные ТКУИ
Специально создаваемые ТКУИ
Технические каналы утечки информации, создаваемые путем «высокочастотного облучения» ТСПИ
Технические каналы утечки информации (ТКУИ), обрабатываемой техническими средствами (ТСПИ)
Технические каналы утечки информации, возникающие
за счет побочных (паразитных) электромагнитных излучений (электромагнитные каналы утечки информации)
Технические каналы утечки информации, возникающие за счет наводок побочных (паразитных) электромагнитных излучений (электрические каналы утечки информации)
Технические каналы утечки информации, создаваемые
путем внедрения в ТСПИ электронных устройств перехвата информации
(закладных устройств)

## Slide 17
2. Электромагнитные и электрические каналы утечки информации

## Slide 18
Перехват побочных электромагнитных излучений ТСПИ
Перехват побочных (паразитных) электромагнитных излучений (ПЭМИ) ТСПИ
Граница контролируемой
зоны
Побочные электромагнитные излучения ТСПИ

## Slide 19
Рис. Зависимость разборчивости текста от отношения сигнал/шум по напряжению q, дБ

## Slide 20
ТСР ПЭМИ
Граница контролируемой зоны
Опасная зона R2
ТСР ПЭМИ
ПЭМИ СВТ
Опасная зона 2 (R2) –
пространство вокруг СВТ, в пределах которого напряженность электрической и магнитной составляющей электромагнитного поля информативного сигнала превышает допустимое (нормированное) значение
Перехват побочных (паразитных) электромагнитных излучений СВТ средствами разведки ПЭМИН
Е > Еп ; Н > Нп ;

## Slide 21
Зона R2
Источник
сигнала
ТСР ПЭМИН
ПЭМИ
Граница контролируемой зоны
Схема электромагнитного канала утечки информации
Воздушная
среда
Помехи
Rкз
Rкз  R2
ТСПИ
Е > Еп , Н > Нп ; q >

## Slide 22
Случайной антенной являются ВТСС и их соединительные
линии, а также посторонние проводники, способные принимать побочные электромагнитные излучения и выходящие за пределы контролируемой зоны .
Случайные антенны могут быть сосредоточенными и распределенными.
Сосредоточенная случайная антенна представляет собой компактное техническое средство, например, телефонный аппарат, громкоговоритель радиотрансляционной сети и т.д.
К распределенным антеннам относятся инженерные коммуникации, соединительные линии ВТСС, кабели электропитания и т.д.

## Slide 23
Наводки информативных сигналов
в цепях заземления ТСПИ
ТСПИ
ТСР ПЭМИН
Перехват наведенных информационных сигналов с цепей заземления и электропитания ТСПИ
Наводки информативных сигналов
в цепях электропитания ТСПИ
Граница контролируемой зоны объекта

## Slide 24
Перехват наведенных информативных сигналов с инженерных коммуникаций
Граница контролируемой зоны

## Slide 25
Механизм возникновения наведенных информативных сигналов в цепях электропитания и заземления СВТ

## Slide 26
Воздушная
среда
Источник
сигнала
Зона r1
Наведенный электрический сигнал
Граница контролируемой зоны
ПЭМИ
Схема канала перехвата наведенных информативных сигналов при подключении средств разведки ПЭМИН к случайным сосредоточенным антеннам
Помехи
Линии ВТСС
ТСР ПЭМИН
Токосъемник (магнитная антенна)
ТСПИ
ВТСС

## Slide 27
Наведенный электрический сигнал
Соединительные линии ВТСС, посторонние проводники
Источник
сигнала
Зона r1’
ПЭМИ
Граница контролируемой зоны объекта
Схема канала перехвата наведенных информативных сигналов при подключении средств разведки ПЭМИН к случайным распределенным антеннам
Помехи
Воздушная
среда
ТСР ПЭМИН
Токосъемник
(магнитная антенна)
ТСПИ

## Slide 28
Источник
сигнала
Граница контролируемой зоны
Информативный высокочастотный сигнал
Схема канала перехвата информационных сигналов при подключении средств разведки ПЭМИН к линиям
электропитания ТСПИ
Трансформатор
ТСР ПЭМИН
Линии электропитания ТСПИ
Токосъемник
(магнитная антенна)
ТСПИ
Трансформатор находится за пределами контролируемой
зоны объекта

## Slide 29
Источник
сигнала
Граница контролируемой зоны
Информативный высокочастотный сигнал
Схема канала перехвата информационных сигналов при подключении средств разведки ПЭМИН к линиям заземления ТСПИ
Линии заземления ТСПИ
Токосъемник
(магнитная антенна)
Заземлитель
ТСПИ
Заземлитель находится за пределами контролируемой
зоны объекта
ТСР ПЭМИН

## Slide 30
Рис. Логопериодическая антенна (а), сканирующий широкодиапазонный мониторинговый приемник R-1250 и генератор импульсов R-1160C (б)

## Slide 31
Рис. Текст (а) и его увеличенный фрагмент (б) , перехваченный с экрана ноутбука 440CDX, на расстоянии 10 м через два промежуточных офисных помещения, разделённых 3-мя стенами из гипсокартона: центральная частота сигнала 350 МГц, полоса пропускания приемника F= 50 МГц, усреднение 12 кадров (160 мс). Калибровочная полоска показывает среднеквадратическое напряжение сигнала на входе приемника, мкВ

## Slide 32
Комплекс перехвата ПЭМИ мониторов СВТ PKI 2715 (дальность перехвата ПЭМИ от 10 до 50 м)
Специальный приемник

## Slide 33
NIGTHWATCH – система для обработки сигналов от разведывательных приемников ПЭМИН
Система и включает:
цифроаналоговый преобразователь;
блок цифровой обработки сигналов;
блок горизонтальной и вертикальной синхронизации видеоизображения;
блок хранения перехваченных изображений.
Сигнал с видеовыхода разведывательного приемника поступает на видеовход системы. После цифроаналогового преобразования сигнал поступает в блок цифровой обработки, где происходит его спектральный анализ в полосе частот до 150 кГц с целью выделения синхроимпульсов кадровой и строчной развертки.
После определения частот синхроимпульсов оператор включает режим «Sync Lock» («фиксации» кадра), что позволяет существенно улучшить отношение «сигнал/шум»» за счет накопления (усреднения) кадров.
Система способна усреднять до 65536 кадров.
Система построена на базе портативного компьютера в экранированном корпусе.

## Slide 34
3. Специально создаваемые каналы утечки информации

## Slide 35
Направленное высокочастотное гармоническое излучение
Генератор высокочастотных сигналов
Вторичное излучение (переизлученный сигнал)
Прием переизлученных
высокочастотных сигналов
Граница контролируемой зоны объекта
Перехват информации путем "высокочастотного облучения" ТСПИ

## Slide 36
Помехи
Аппаратура
«высокочастотного
облучения»
ВЧ- радиосигнал
«облучения»
Переизлученный радиосигнал
Воздушная среда
ВЧ-генератор
Приемник
ТСПИ
Схема канала утечки информации, создаваемого путем
"высокочастотного облучения" ТСПИ
Граница контролируемой зоны объекта

## Slide 37
NIGTHWATCH – система для обработки сигналов от систем перехвата информации CTX4000 или PHOTOANGLO
Принцип работы:
Генератор PHOTOANGLO (CTX4000) через антенну (параболическую, логопериодическую) изучает немодулированный гармонический сигнал (CW). Это сигнал наводится на информативных кабелях облучаемого технического средства обработки информации и переизлучается. За счет нелинейных эффектов переизлученый сигнал модулируется информативным сигналом. Модулированный сигнал принимается приемный устройством, усиливается и смешивается с излучаемым гармоническим сигналом, разностный сигнал поступает на видеовыход устройства., к которому подключается средство обработки сигналов NIGTHWATCH.
Система высокочастотного облучения PHOTOANGLO (CTX4000)

## Slide 38
PHOTOANGLO (CTX4000) - представляет собой высокочастотный генератор гармонических колебаний, предназначенный для облучения полуактивных закладочных устройств
Характеристики
Вес – 4,54 кг (PHOTOANGLO )
Частотный Диапазон: 1 - 2 ГГц (1 – 4 ГГц).
Максимальная полоса пропускания: до 450 МГц
Выходная мощность: регулируемый до 2 Вт; при использовании внешних усилителей: до 1 кВт (CTX4000).
Регулировка фазы с передней панели регулятора
Выбираемые пользователем высокочастотные и низкочастотные фильтры.
Дистанционное управление
Выходы: передающие антенны; I/Q видео выходы
Регулировка уровня входного сигнала
Входы: внешний генератор; антенна
NIGTHWATCH система для обработки сигналов от систем перехвата информации CTX4000 или PHOTOANGLO
Система состоит из:
специализированного ПК в экранированном корпусе;
цифроаналогового преобразователя;
блока цифровой обработки сигналов;
блок горизонтальной и вертикальной синхронизации видеоизображения;
блок хранения перехваченных изображений.
Система также имеет: видео выходы для подключения к внешнему монитору; видео вход.
Система позволяет:
проводить спектральный анализ в диапазоне частот до 150 кГц с целью выделения синхроимпульсов кадровой и строчной развертки; «захват» кадра;
усреднение до 65536 кадров.

## Slide 39
Излучение аппаратной радиозакладки
Перехват информации путем внедрения в СВТ электронных устройств перехвата информации (аппаратных закладок)
Мобильный комплекс приема информации
Стационарный комплекс приема информации

## Slide 40
Аппаратура приема и обработки информации
Сигнал:
- радиосигнал;
- оптический (ИК) сигнал;
электрический сигнал (сеть 220 В, специальная выделенная линия.
Приемник
СВТ
Схема канала утечки информации, создаваемого путем
внедрения в СВТ аппаратных закладок
Аппаратная закладка, установленная в СВТ
Граница контролируемой зоны объекта
Помехи
Воздушная среда
Линии электропитания СВТ

## Slide 41
Виды внешних аппаратных кейлоггеров с записью информации
на flash - память
USB - кейлоггер
PS/2 - кейлоггер
USB – кейлоггер (удлинитель)

## Slide 42
Подключение кейлоггера в системному блоку ПЭВМ

## Slide 43
Фрагмент лог-файла Keylogger

## Slide 44
Аппаратная закладка (кейлоггер) предназначена для перехвата данных, вводимых с клавиатур USB и PS/2.
Для активации закладки необходимо ее облучение гармоническим радиосигналом (CW-сигналом) от специального генератора.
Закладка осуществляет перехват импульсных сигналов, передаваемых контроллером клавиатуры в процессор при нажатии клавиш.
Принимаемый закладкой радиосигнал модулируется и переизлучается. В закладке используется частотная манипуляция (frequency shift keying (FSK)). В зависимости от наличия или отсутствии импульса частота переизлучаемого радиосигнала скачкообразно или увеличивается, или уменьшается.
Переизлучаемый закладкой радиосигнал принимается приемным устройством и демодулируется. Специальная обработка демодулированных сигналов позволяет определить какие клавиши нажимались.
Закладка SURLYSPAWN является частью системы ANGRYNEIGHBOR.
Аппаратная закладка (кейлоггер) SURLYSPAWN

## Slide 45
Аппаратные кейлоггеры с передачей данных
по каналу Wi-Fi

## Slide 46
Данные, перехваченные с использованием аппаратного кейлоггера KeyDemon Wi-Fi Premium с передачей данных по каналу Wi-Fi

## Slide 47
RAGEMASTER – закладочное полуактивное устройство, предназначенное для перехвата изображений, выводимых на экран монитора, работающего в стандарте (интерфейсе) VGA.
Устройство встраивается в видеокабель, соединяющий системный блок с монитором (как правило, в ферритовый фильтр кабеля удлинителя VGA).
Устройство включает блок перехвата видеосигнала и модулятор, построенный на основе резонансного контура, нагруженного на согласованную антенну.
Принцип работы устройства заключается в следующем. С помощью специального генератора устройство обучается высокочастотным гармоническим сигналом, который принимается антенной, подается на модулятор и переизлучается этой же антенной. В модулятор подаются сигналы, перехваченные с линии формирования сигналов красного (R) цвета, что приводит к модуляции переизлучаемого радиосигнала.
Переизлученный радиосигнал принимается специальным радиоприемным устройством, демодулируется и поступает в блок обработки сигналов, например, LFS-2 с внешним монитором, NIGHTWATCH, GOTHAM, или VIEWPLATE.
Блок обработки сигналов производит цифровую обработку сигналов, формирование сигналов горизонтальной и вертикальной синхронизации и формирование перехваченного видеоизображения.

## Slide 48
CTX4000 - представляет собой портативный излучатель непрерывного действия, предназначен для подсвета целевых систем для получения данных от установленных там закладок. Предшественник PHOTOANGLO.

## Slide 49
PHOTOANGLO — улучшенный излучатель непрерывного действия, предназначен для подсвета целевых систем и получения данных от установленных там закладок. Более портативен, чем CTX4000.

## Slide 50
NIGTHWATCH – система для обработки сигналов от систем перехвата информации CTX4000 или PHOTOANGLO при облучении закладки в видеокабеле RAGEMASTER
Система состоит из:
специализированного ПК в экранированном корпусе;
цифроаналогового преобразователя;
блока цифровой обработки сигналов;
блок горизонтальной и вертикальной синхронизации видеоизображения;
блок хранения перехваченных изображений.
Система также имеет: видео выходы для подключения к внешнему монитору; видео вход.
Система позволяет:
проводить спектральный анализ в диапазоне частот до 150 кГц с целью выделения синхроимпульсов кадровой и строчной развертки; «захват» кадра;
усреднение до экспедиторских • PCMCIA-карт 65536 кадров.

## Slide 51
JUNIORMINT - миниатюрная аппаратная закладка на базе ARM-системы, которая может быть сконфигурирована для различных задач.
Например, такая система может быть частью других устройств для шпионажа. Обладает следующими характеристиками: процессор ARM9 400MHz, флеш 32MB, SDRAM 64MB, ПЛИС Vertex4/5 оснащенная 128MB DDR2.

## Slide 52
COTTONMOUTH-I - аппаратная закладка на USB, предоставляющая беспроводной мост к целевой сети, а также загрузки эксплойтов на целевой системе.
Может создавать скрытый канал связи для передачи команд и данных между аппаратными и программными закладками.
При помощи встроенного радиопередатчика может взаимодействовать с другими СOTTONMOUTH.
В основе лежит элементная база TRINITY, в качестве радиопередатчика используется HOWLERMONKEY.
Существует версия под названием MOCCASIN, представляющая собой закладку в коннекторе USB-клавиатуры.

## Slide 53
COTTONMOUTH-II - аппаратная USB-закладка предоставляющая скрытый канал доступа к сети цели.
Данная закладка предназначена для работы на шасси компьютера и представляет собой двухпортовый USB-коннектор на плату. Может создавать скрытый канал связи для передачи команд и данных между аппаратными и программными закладками.
COTTONMOUTH-III - аппаратная закладка в USB предоставляющая беспроводной мост к целевой сети, а также загрузки эксплойтов на целевой системе.
В основе лежит элементная база TRINITY, в качестве радиопередатчика используется HOWLERMONKEY.
Представляет собой блок разъемов (RJ45 и два USB) устанавливаемых на шасси, может взаимодействовать с другими COTTONMOUTH установленными на этом же шасси.