## Slide 1
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
кафедра «Информационная безопасность»
Дисциплина
Информационная безопасность /
Основы информационной безопасности

## Slide 2
Лекция № 09
Способы и средства защиты
акустической речевой информации

## Slide 3
Учебные вопросы:
Классификация способов и средств защиты акустической речевой информации от утечки по техническим каналам.
Средства защиты акустической речевой информации от утечки по техническим каналам.

## Slide 4
1. Классификация способов и средств защиты акустической речевой информации от утечки по техническим каналам.

## Slide 5
Защита речевой информации в выделенных помещениях (ВП) достигается:
проведением организационных мероприятий;
использованием технических средств защиты ВП;
выявлением электронных устройств перехвата информации (закладных устройств), внедренных в ВП и ВТСС.
Организационное мероприятие – это мероприятие по защите информации,
проведение которого не требует применения специально разработанных
технических средств защиты.
Техническое мероприятие – это мероприятие по защите информации,
предусматривающее применение специальных технических средств, а также
реализацию технических решений.
Выявление закладных устройств осуществляется проведением специальных обследований ВП, а также специальных проверок ВП и ВТСС.
Специальные обследования ВП проводятся путём визуального осмотра помещений и ВТСС без применения технических средств.
Специальная проверка ВП и ВТСС проводится с использованием специальных технических средств.

## Slide 6
К основным организационным мероприятиям относятся:
категорирование выделенных помещений (ВП);
привлечение к проведению работ по защите ВП (на этапах проектирования, строительства (реконструкции), монтажу оборудования и аппаратуры, аттестации ВП) организаций, имеющих лицензию на деятельность в области защиты информации;
выбор помещений для ведения конфиденциальных разговоров;
установление временной контролируемой зоны вокруг ВП при проведении мероприятий;
использование в ВП сертифицированных ВТСС;
 демонтаж в ВП незадействованных ВТСС и посторонних проводников;
организация режима и контроля доступа в ВП;
отключение при ведении конфиденциальных разговоров незащищенных ВТСС;
проведение специальных обследований ВП.

## Slide 7
Способы защиты речевой информации в выделенных помещениях
Пассивные
Активные

## Slide 8
Пассивные способы защиты речевой информации в выделенных помещениях (ВП)
Звукоизоляция ВП
 Звукоизоляция ограждающих
конструкций.
 Звукоизоляция дверей.
 Звукоизоляция окон.
 Звукоизоляция воздуховодов.
Подавление опасных сигналов в линиях ВТСС
 Установка в соединительных линиях
ВТСС фильтров нижних частот
Установка специальных упругих виброизолирующих прокладок в трубопроводы, выходящие за пределы контролируемой зоны
Ограничение опасных сигналов
в линиях ВТСС
 Установка в соединительных линиях
ВТСС ограничителей сигналов
малой амплитуды
Отключение ВТСС от линии
 Установка в соединительных линиях
ВТСС устройств защиты,
отключающих преобразователи
(источники) опасных сигналов от
линии
Экранирование ВП
Подавление сигналов сетевых закладок
 Установка фильтров нижних частот в линиях электропитания ВП

## Slide 9
Звукоизоляция стен
Звукопоглощающий материал
Акустический фильтр в воздуховоде
Перехват информации не возможен (W < Wп)

## Slide 10
Контактный микрофон
Вибрационный сигнал
Акустический сигнал
Труба парового отопления
Приемный пункт
Упругая виброизолирующия прокладка
Перехват информации не возможен (q < q п)
Установка специальных упругих виброизолирующих прокладок в трубы инженерных коммуникаций, выходящие за пределы контролируемой зоны

## Slide 11
Установка специальных упругих виброизолирующих прокладок в трубы инженерных коммуникаций, выходящие за пределы контролируемой зоны

## Slide 12
Полуактивная закладка
1
2
Аппаратура «высокочастотного облучения»
Металлизированная ткань
1 – высокочастотный гармонический сигнал;
2 – переизлученный модулированный
высокочастотный сигнал;
3 – побочное электромагнитное излучение СВТ
на частоте работы высокочастотного
генератора.
3
Экранирование выделенных помещений
Перехват информации не возможен (q < qп)

## Slide 13
Граница контролируемой зоны
РЩ
Двухпроводная телефонная линия
Телефон
Установка в соединительных линиях ВТСС ограничителей сигналов малой амплитуды
Устройство защиты «Гранит-8»
Магнитофон (диктофон)
Головные телефоны
УНЧ
Низкочастотный сигнал, возникающий за счет акустоэлектрических
преобразований
Пункт контроля
Перехват информации не возможен (q < qп)

## Slide 14
Граница контролируемой зоны
РЩ
Двухпроводная телефонная линия
Телефон
Аппаратура «высокочастотного навязывания»
Гармонический высокочастотный сигнал «навязывания»
Устройство защиты «Гранит-8»
Установка в соединительных линиях ВТСС фильтров нижних частот
Перехват информации не возможен (q < qп)

## Slide 15
Граница контролируемой зоны
РЩ
Двухпроводная телефонная линия
Телефон
Установка в соединительных линиях устройств защиты, отключающих ВТСС от линии
Устройство защиты «МП-8»
Магнитофон (диктофон)
Головные телефоны
УНЧ
Телефонный аппарат от линии отключен
Пункт контроля
Перехват информации не возможен (q < qп)

## Slide 16
Установка в сети электропитания ВП
фильтров нижних частот
РЩ
 220 В
Линия электропитания 220 В, 50 Гц
Скрытно установленная сетевая закладка
Высокочастотный сигнал
Выделенное помещение
Пункт контроля
Магнитофон (диктофон)
Приемное устройство
Головные телефоны
Фильтр нижних частот
Граница контролируемой зоны
Перехват информации не возможен (q < qп)


## Slide 17
Создание маскирующих акустических помех
в воздуховодах и дверных тамбурах
Виброакустическая маскировка
Линейное электромагнитное зашумление
Создание маскирующих вибрационных помех в ограждающих конструкциях, окнах, инженерных коммуникациях, воздуховодах
Создание низкочастотных маскирующих электромагнитных шумовых помех в соединительных линиях ВТСС
Подавление средств перехвата информации
Подавление диктофонов в режиме записи
Подавление сетевых закладок
Подавление радиозакладок
Подавление средств сотовой связи
Подавление средств перехвата информации, подключаемых к телефонной линии
Активные способы защиты речевой информации

## Slide 18
Прослушивание разговоров
не возможено (W < Wп)
    Акустический излучатель
Информативный акустический
сигнал
Помеховый акустический
сигнал
Установка в выделенном помещении системы виброакустической маскировки

## Slide 19
Контактный микрофон
Акустический сигнал
Труба парового отопления
Приемный пункт
Установка в выделенном помещении системы виброакустической маскировки
Перехват информации не возможен (q <q п)
Виброизлучатель
Помеховый вибрационный сигнал
Низкочастотный генератор шума
Информативный вибрационный сигнал

## Slide 20
Акустический сигнал
Низкочастотный генератор шума
Виброизлучатели
Лазерная акустическая система разведки
Установка в выделенном помещении системы виброакустической маскировки
Перехват информации не возможен (q <q п)
Информативный сигнал
Помеховый сигнал

## Slide 21
Перехват информации не возможен (q < qп)
Мобильный приемный пункт
Низкочастотный генератор шума
Виброизлучатель
Радиостетоскоп
Помеховый вибрационный сигнал
Информативный вибрационный сигнал
Установка в выделенном помещении системы виброакустической маскировки

## Slide 22
Граница контролируемой зоны
РЩ
Двухпроводная телефонная линия
Телефон
Зашумление линий ВТСС
Устройство защиты «МП-1А»
Магнитофон (диктофон)
Головные телефоны
УНЧ
Низкочастотный сигнал, возникающий за счет акустоэлектрических
преобразований
Пункт контроля
Перехват информации не возможен (q < qп)
Низкочастотный шумовой сигнал

## Slide 23
Подавитель диктофонов
Импульсный высокочастотный шумовой сигнал
Подавление диктофонов в режиме записи

## Slide 24
Подавление радиозакладок с использованием широкополосного генератора шума
Радиозакладка
Приемный пункт
Широкополосный генератор шума
Перехват информации не возможен (q < qп)

## Slide 25
Радиозакладка GSM
Мобильный приемный пункт
Блокиратор сотовой связи
Базовая станция
Граница контролируемой зоны
Помеховый сигнал F2
Прием информации не возможен
F1 – частота передачи мобильного телефона;
F2 – частота передачи базовой станции;
F2 – заградительная помеха в полосе частот
работы базовой станции.
Подавление радиозакладок, использующих для передачи информации сети сотовой связи

## Slide 26
Подавление сетевых закладок с использованием генераторов шума
РЩ

 220 В
Линия электропитания 220 В, 50 Гц
Скрытно установленная
сетевая закладка
Информативный сигнал
Выделенное помещение
Пункт контроля
Магнитофон (диктофон)
Приемное устройство
Головные телефоны
Генератор шума
(0,03 – 30 МГц)
Граница контролируемой зоны
Перехват информации не возможен (q < qп)
Помеховый сигнал

## Slide 27
2. Средства защиты акустической речевой информации от утечки по техническим каналам.

## Slide 29
Схема типовой системы виброакустической защиты
Генератор шума
Виброизлучатели
Виброизлучатели
Акустические излучатели

## Slide 30
Схема системы виброакустической защиты, построенной
на основе «генераторов – излучателей»
Генератор – акустический
излучатель
Генератор – виброизлучатель
Генератор – виброизлучатель
Генератор – виброизлучатель
Источник питания 12 В

## Slide 31
Основание
Дополнительная масса
Пьезоэлемент
Узел крепления
(шпилька, винт)
Клеевое соединение
Внешний корпус
Разъем для подключения электрического кабеля к источнику шумового напряжения
Пьезоэлектрический излучатель

## Slide 32
1 – основание; 2 - керамический постоянный магнит;
3 – катушка; 4 - упругие вставки; 5 - рабочая пластина;
6 - узел крепления излучателя; 7 - специальный внешний корпус
Электромагнитный излучатель

## Slide 33
Генераторы шума
ЛГШ – 402 и ЛГШ-404

## Slide 34
Генератор шума
«Соната – АВ»
Генератор шума VNG-012GL

## Slide 35
Система виброакустической защиты «Шорох-3»

## Slide 36
Генераторный блок ГШВА-2: 1 – октавные регуляторы уровней;
2- регуляторы общего уровня сигнала

## Slide 37
Система акустической и виброакустической защиты речевой информации SEL SP-157

## Slide 38
Генератор шума «Барон»

## Slide 39
ВИ-3М
ПИ-3М
АИ-3М

## Slide 40
Виброизлучатели: а) –VN - GL; б) – VNT
а) б)

## Slide 41
Виброизлучатели: а) – «Молот»; б) – «Серп»; в) – «Копейка»
Виброизлучатели: а)  ЛВП-2с; б)  ЛВП-2т; в)  ЛВП-2о

## Slide 42
Виброизлучатель КВП-2
Виброизлучатель КВП-7

## Slide 43
Виброизлучатель ПЭД-5: а) – вид сбоку; б) – вид снизу;
в) – вид сверху

## Slide 44
Акустический излучатель OMS-2000
Акустичекие излучатели системы виброакустичекой защиты «Шорох-3»

## Slide 45
Блок питания Соната-ИП4.2

## Slide 46
Рис. Генераторы – акустические излучатели «Соната-СА4Б» (а)
и «Соната-СА4Б1» (б
Рис. Генераторы – виброизлучатели «Соната-СБ4Б» (а) и «Соната-СБ4Б1» (б)

## Slide 47
Схема настройки генераторов-излучателей

## Slide 48
Система виброакустической защиты «Шорох-5Л»
ПЭД-8А
АИ-8А

## Slide 49
Варианты установки блока питания СВАЗ

## Slide 50
Виброизлучатель
Фиксатор
Труба отопления или водоснабжения
Варианты установки виброизлучателей на трубах отопления
Виброизлучатель
Труба отопления или водоснабжения
Хомуты
Фиксатор

## Slide 51
Установка виброизлучателя на трубе парового отопления

## Slide 52
Виброизлучатель
Варианты установки виброизлучателей на трубах парового отопления

## Slide 53
Схема установки виброизлучателя на трубе

## Slide 54
Пример установки виброизлучателя на оконную раму с использованием
специального фиксатора

## Slide 55
Фиксатор
Пример установки виброизлучателя на оконную раму с использованием
специального фиксатора

## Slide 56
Пример установки виброизлучателя на оконное стекло с использованием
специального фиксатора

## Slide 57
Пример установки виброизлучателей на оконном стекле с помощью клея

## Slide 58
Схема установки виброизлучателей на оконном стекле

## Slide 59
Элементы крепления (фиксаторы) виброизлучателей

## Slide 60
Элементы крепления (фиксаторы) виброизлучателей

## Slide 61
Порядок установки виброизлучателя на ограждающую конструкцию с использованием специального штыря
а)
б)
в)
г)
д)
е)

## Slide 62
Варианты монтажа виброизлучателей на кирпичной (а) и бетонной (б) стене

## Slide 63
Порядок установки виброизлучателя на ограждающую конструкцию с использованием специального штыря

## Slide 64
Установка виброизлучателя
на стене

## Slide 65
Виброизлучатель
Фиксатор
Перегородка из дерева, ДСП, фанеры, гипсокартона и т.д.
Саморезы
Виброизлучатель
Саморезы
Перегородка из дерева, ДСП, фанеры, гипсокартона и т.д.
Фиксатор
Рис. Варианты монтажа виброизлучателей на перегородке с использованием специальных фиксаторов

## Slide 66
    Акустический
    излучатель

## Slide 67
Порядок установки акустического излучателя

## Slide 68
    Акустическое зашумление оконного блока

## Slide 69
Пример установки акустического излучателя в вентиляционном коробе
Акустический излучатель

## Slide 70
Способы защиты ВТСС
Подавление опасных сигналов в линиях ВТСС
 Установка в соединительных линиях ВТСС фильтров нижних частот
Ограничение опасных сигналов в линиях ВТСС
 Установка в соединительных линиях ВТСС ограничителей сигналов малой амплитуды
Отключение акустоэлектрических преобразователей
(ВТСС) от линии
 Установка в соединительных линиях ВТСС устройств защиты, отключающих преобразователи (источники) опасных сигналов от линии
Линейное электромагнитное зашумление
 Создание низкочастотных маскирующих электромагнитных шумовых помех в соединительных линиях ВТСС
Пассивные
Активные

## Slide 71
Рис. Упрощенная схема пассивного средства защиты телефонных аппаратов, включающего фильтр нижних частот и диодный ограничитель
Фильтр нижних частот
Диодный ограничитель сигналов
К телефонному аппарату
Телефонная линия

## Slide 72
Устройства защиты телефонных аппаратов типа «Гранит-8»

## Slide 73
Устройства защиты телефонных аппаратов «Корунд»

## Slide 74
Рис. Упрощенная схема устройства защиты, отключающего телефонный аппарат от линии при положенной трубке
Устройство контроля состояния телефонного аппарата и управления ключами
К телефонному аппарату
Телефонная линия
Электронный ключ 1
Электронный ключ 2
Схема передачи сигналов вызова

## Slide 75
Устройство защиты телефонных аппаратов «Барьер-М»

## Slide 76
Внешний вид устройств защиты, отключающих телефонный аппарат от линии при положенной телефонной трубке : а)  МП–8 «Сигма-РА»;
б)  МП-7 «Гвард»
б)
а)

## Slide 77
Внешний вид устройства защиты МП-5

## Slide 78
Рис. Упроченная схема активного средства защиты телефонных аппаратов от утечки речевой информации по акустоэлектрическим каналам
Генератор
шума
К телефонному аппарату
Телефонная линия
Диодный ограничитель сигналов
Фильтр
нижних
частот
Устройство анализа состояния телефонного аппарата

## Slide 79
Внешний вид комбинированных устройств защиты телефонных аппаратов «МП  1Ц» и «МП  1А»

## Slide 80
Спасибо за внимание